SECTIUNEA II

Specificaţii tehnice minimale pentru închirierea unui imobil - clădire de birouri, utilităţi şi spaţii de parcare cu destinaţie de sediu necesar funcţionării Direcției Regionale Infrastructură Timișoara

Prezentul document constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora ofertantul elaborează propunerea tehnică şi cea financiară.

Acesta conţine indicaţii privind regulile de bază care trebuie respectate astfel încât ofertantul să elaboreze propunerea tehnică și financiară corespunzător cu necesităţile autorităţii contractante.

Cerinţele impuse sunt minimale şi obligatorii.

- INFORMAȚII  GENERALE DESPRE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ

Denumirea: Ministerul Fondurilor Europene - Direcția Regională Infrastructură Timișoara

Cod fiscal: 20897750

Sediul:  Str. Coriolan Brediceanu Nr. 8, Timisoara

Număr de telefon: 0256 486 023/ fax: 0256 486 018

- OBIECTUL  ACHIZIŢIEI

Obiectul contractului care se va încheia între Ministerul Fondurilor Europene şi ofertantul declarat câștigător îl reprezintă închirierea pe o perioadă de 36 luni a unui spațiu cu destinația sediu pentru DRI Timișoara. Spaţiul oferit spre închiriere trebuie dotat cu instalații tehnice, utilităţi, locuri de parcare necesare desfășurării  în condiţii corespunzătoare a activității Direcției Regionale Infrastructură Timișoara. Ofertantul va asigura mentenanţa spaţiului pe care îl propune spre închiriere, inclusiv asigurarea serviciilor de reparare şi întreţinere a clădirii și a spațiilor închiriate, a echipamentelor şi instalaţiilor din dotare, conform specificațiilor prezentate mai jos.

- DURATA CONTRACTULUI

Contractul de servicii va intra în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2017 şi se va derula pe o perioadă de 36 (treizecișișase) luni.

- SPECIFICAŢII MINIME TEHNICE ŞI FUNCŢIONALE

A. Condiţii generale minime obligatorii

A.1. Imobilul ofertat spre închiriere,  amplasat în Timișoara trebuie să fie disponibil spre închiriere pentru o perioadă de 36 (treizecișișase) luni. Amplasarea sa trebuie să fie într-o locație ușor accesibilă la mijloacele de transport în comun, la o distanță de maxim 150 m de stațiile acestora și la maxim 2 km distanță de sediile principalelor instituții colaboratoare și anume primăria Timișoara și prefectura Timiș. La stabilirea perimetrului autoritatea contractantă, a avut în vedere atribuțiile şi activitățile zilnice desfășurate.

A.2 Starea tehnică a imobilului să fie foarte bună, atât la interior, cât şi la exterior şi să nu prezinte risc (inclusiv seismic) şi  pericol public.

A.3. Să asigure condiții corespunzătoare necesare desfășurării activităților în  spaţiile solicitate conform prezentului caiet de sarcini.

A.4. Suprafaţa totală solicitată de autoritatea contractantă necesară desfăşurării activităţii Direcției Regionale Infrastructură Timișoara este de aproximativ 282 mp, pretabilă organizării de birouri şi spații de lucru pentru 17 persoane.

Suprafața utilă compusă din spațiu pentru birouri aproximativ 142 m.p., sală de conferință/reuniuni aproximativ 30 m.p., spațiu pentru arhivă aproximativ 62 m.p., spațiu pentru magazie și depozitare rechizite, echipamente birotica, grupuri sanitare etc. aproximativ 32 m.p., cameră servere aproximativ 16 m.p. În acest sens se vor prezenta documente suport în vederea îndeplinirii acestei cerinţe, aşa cum rezultă din releveului emis și avizat de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (documentul va fi prezentat în cadrul ofertei).

A.5. Imobilul trebuie să permită instalarea în exterior şi în interior a însemnelor instituţiei sau a altor elemente de publicitate care au legătură cu specificul și reprezentativitatea instituției, pe toată perioada de valabilitate a contractului.

A.6. Spaţiul oferit spre închiriere trebuie să  asigure căi de acces, să permită asigurarea pazei obiectivului, precum și accesul  pentru persoanele cu dizabilități, în conformitate cu  prevederile legale în vigoare. Dacă imobilul de birouri /spațiul deservește și alte entități, ofertantul are obligativitatea asigurării unui spațiu cât mai compact pentru personalul Direcției Regionale Infrastructură Timișoara, cu posibilitatea de intrare separată.

În funcţie de modul în care se face accesul în spaţiile destinate închirierii pentru DRI Timișoara (cartele, chei), locatorul va asigura aceste mijloace pentru personalul DRI desemnat, fără costuri suplimentare.

A.7.  Spaţiu pentru parcare

- Trebuie să fie asigurate minim 2 locuri de parcare aferente imobilului .

- Zona de parcare poate fi amplasată pe terenul proprietate aferent clădirii și/sau în zone de parcare pe domeniul public /privat din vecinătatea imobilului care să permită organizarea parcului auto propriu al Direcției Regionale Infrastructură Timișoara şi parcarea unui număr minim de 2 autoturisme. În condiţiile în care nu există posibilitatea asigurării locurilor de parcare solicitate în subsolul imobilului/ imobilelor și/sau pe teren proprietate privată în apropierea imobilului, atunci se pot asigura spaţiile de parcare pe domeniul public sau privat în aproprierea imobilului, caz în care se va demonstra dreptul de folosință pentru acest spațiu prin punerea la dispoziție a contractului de închiriere încheiat cu autorităţile publice locale/ entitatea privată prin care se demonstrează dreptul de folosinţă al ofertantului pentru acest spaţiu.

- Locurile de parcare vor fi oferite Autorității Contractante cu titlu gratuit pe întreaga perioadă de derulare a contractului.

A.8.  Termen de închiriere: 36 luni de la data dării în folosință.

A.9. Diverse spații, precum căile de acces,terase, balcoane, etc. nu vor fi incluse în suprafața utilă ofertată.

A.10. Instalaţii sanitare în imobil (apă rece/caldă şi canal) și grupuri sanitare femei și bărbaţi la fiecare etaj (daca este cazul) dotate cu lavoare, closete cu apă, oglinzi, suporturi pentru hârtie igienică, în perfectă stare de funcționare - faianţă, gresie.

B. Dotări tehnice şi instalaţii

Imobilul să deţină în perfectă stare de funcționare toate dotările tehnice și sanitare menţionate mai jos:

B.1. Imobilul să deţină:

- Sistem propriu de încălzire/răcire care să asigure temperaturi optime de lucru, cu  posibilitatea reglării temperaturii independentă pentru fiecare birou/spațiu.

- Instalație termică în imobil cu radiatoare sau ventilo-convectoare;

- Imobilul sa fie racordat la reţea alimentare cu apă potabila;

- Imobilul sa fie racordat la reţeaua de alimentare cu energie electrică;

- Instalaţie electrică în imobil;

- Reţea de canalizare în imobil;

- Reţea de hidranţi la interior.

- Cablaje telefonie fixă, fax, internet, corespunzătoare;

B.2. Finisaje amenajări interioare

La data transmiterii ofertei sau cel târziu, până la data predării în folosinţă, spaţiul ce urmează a fi închiriat  va avea:

- în spaţiile cu destinaţie birouri – parchet, mochetă sau alte materiale corespunzătoare utilizării spațiului;

- în  spaţiile de circulaţie - gresie de trafic intens, parchet de trafic intens sau alte materiale corespunzătoare utilizării spațiului;

- în grupurile sanitare - faianţă, gresie sau alte materiale corespunzătoare utilizării spațiului;

- uşi dotate cu încuietori cu butuc/yale sau sistem de acces pe bază de cartele magnetice;

- iluminat natural asigurat prin existenta ferestrelor cu posibilitatea de deschidere în fiecare diviziune a spațiilor destinate pentru birouri;

- zugrăveli lavabile pe pereţi și tavane;

- tavane false din rigips normal sau casetat;

- corpuri de iluminat montate în toate spaţiile;

- jaluzele la ferestre;

- dacă spațiul închiriat se află la un etaj mai mare de 2, asigurarea accesului la lifturi;

- căile de evacuare trebuie să respecte cerințele normativelor pentru prevenirea și stingerea incendiilor;

- Suprafaţa de la subsolul clădirii nu poate fi destinată spaţiului de birouri şi spaţiului pentru sala de şedinţă în care să îşi desfăşoare activitatea personalul Direcției Regionale Infrastructură Timișoara.

- Instalaţii de aer condiţionat;

Grupuri sanitare pentru femei și bărbați să se găsească pe fiecare etaj şi să fie dotate cu lavoare, baterii apa calda si rece, closete cu apă, oglinzi, suporturi pentru hârtie igienică, în perfectă stare de funcționare.

B.3. Spații de birouri și spaţii administrativ, tehnic:

Spațiu pretabil organizării de birouri şi spaţii administrativ, tehnic, acces, pentru angajații DRI Timișoara va fi de aproximativ 282 mp, dispus astfel:

- Spații de birouri de lucru pentru 16 angajați cu funcție de execuție de aproximativ 126 mp (compartimentate cu pereți). Spațiul destinat personalului de execuție va fi compartimentat în minim 4 încăperi cu destinația birou;

-Spațiu de birou pentru 1 persoană cu funcție conducere de aproximativ 16 mp;

- Aproximativ 140 mp reprezentând spațiu administrativ, tehnic, spaţiu/spaţii arhivă, sală de reuniune, cameră servere, spaţiu/spaţii depozitare, minim 2 grupuri sanitare pe nivel, după caz.

B.4.  Spațiu pentru săli de conferință /reuniune:

O sală de conferință /reuniune - capacitate minimă 17 persoane. Suprafață estimată de aproximativ 30 mp utili, care va fi destinată ședințelor, evaluatorilor de oferte, experților externi și când este cazul pentru desfășurarea activității organismelor de verificare și control.

B.5.  Spaţiu organizare arhivă:

Pentru arhiva activă este necesară o suprafațã de aproximativ 62 m.p. utili, formată din unul sau mai multe spații, mijloace de stingere a incendiilor.

B.6. Spațiu pentru magazie şi depozitare, grupuri sanitare:

Pentru spațiul cu destinație de depozitare și/sau magazie si grupuri sanitare, aferent Direcției Regionale Infrastructură Timișoara este necesară o suprafață de aproximativ 32 m.p., formată din unul sau mai multe spații, dotate cu mijloace de stingere a incendiilor.

B.7. Spaţiu tehnic dedicat pentru servere (camera serverelor):

Spațiu în suprafață de aproximativ 16 m.p. utili, special amenajat pentru funcționarea optimă a echipamentelor IT prin asigurarea condițiilor de alimentare electrică (cu protecție împotriva variațiilor de tensiune), temperatură ambiantă și umiditate. Spațiu va fi securizat cu închidere mecanică sau acces pe bază de cartelă magnetică.

Dimensionarea suprafeței și a condițiilor tehnice de constituire a acestor camere (cablare structurată, alimentare electrică, răcire - aparat de aer condiţionat specific camerelor de date, asigurarea permanentă a unei temperaturi cuprinse între 16-20 grade Celsius) vor respecta standardele din domeniul IT.

- CARACTERISTICI TEHNICE SPECIFICE

V.1. În imobil trebuie să fie asigurate:

V.1.1. Reţea voce-date proprie (prizele de date sunt de tip RJ45)

- racordare Ia internet; cablare structurată voce-date cu cablu UTP CAT5e,

- casete cu minim o priza dublă pentru fiecare persoană,

- minim 2 prize duble/ persoana din birou management

- minim 2 prize duble/ persoana secretariat birou management,

- minim 1 prize dubla/3 mp in sala de conferinţă dispunse proportional pe suprafata,

Toate prizele de date vor fi conectate structurat prin pardoseala tehnica la rack-urile de concentrare ale cablurilor.

Retea de voce-date fax - În zonele de secretariat trebuie sa fie prezentă cel puțin 1 priză de fax de tip RJ11/ birou, conectată structurat prin pardoseala tehnică la rack-urile de concentrare ale cablurilor.

V.1.2. Spatiile tehnice destinate IT

- Structura spatiilor tehnice presupune existenta unui rack concentrator si a rack-urilor de distribuție, interconectate prin intermediul cablajului structurat de tip CAT5e. Spatiile tehnice destinate IT vor fi interconectate atat pe verticala cat si pe orizontala atât intre ele cat si cu rack-ul concentrator pe minim 24 de cabluri de cupru/legătura.

- Alimentarea prezentă în spațiile tehnice IT trebuie să asigure puterea necesară instalării a unui rack concentrator, a rack-urilor de distribuție și a serverelor destinate.

- Posibilitatea adăugării de noi conexiuni de la terți furnizori de legături broadband și de instalare a unei rețele de cabluri de comunicații în situația în care, ulterior începerii contractului de închiriere, se constată că rețeaua pusă la dispoziție de către proprietar este insuficientă. Această rețea va fi instalată de către o companie/companii specializate cu acordul și în condițiile stabilite de viitorul chiriaș.

- Pentru instalarea în bune condiții a rețelei de cabluri de comunicații suplimentare, proprietarul clădirii trebuie să permită accesul în clădire a companiei/companiilor în vederea instalării cablurilor necesare, trebuie să fie de acord cu păstrarea cablurilor în clădire pe toată durata contractului de închiriere și, de asemenea, trebuie să permită accesul în clădire pe toată durata contractului de închiriere a echipelor ce asigura service-ul acestei rețele;

- Proprietarul va acorda accesul Autorității Contractante în vederea instalării echipamentelor de tip wirelles (transmisie date) care trebuie să acopere toată suprafața închiriată de către Direcția Regională Infrastructură Timișoara.

- Proprietarul va permite recompartimentarea spațiului și reconfigurarea infrastructurii pentru desfășurarea optimă a activitățiilor stabilite ca fiind  necesare de către viitorul chiriaș și apărute ulterior începerii contractului de închiriere.

- Aer condiţionat distinct pentru spaţiu server (minim 30000 BTU).

NOTĂ: Locatorii care nu prezintă oferte de spațiu compartimentate conform cerințelor de mai sus vor înainta un plan de compartimentare, avizat de o persoană autorizată din cadrul Autorității Contractante, până la momentul semnării contractului (care va fi anexă la contract). Acest plan de compartimentare trebuie să corespundă cerințelor specifice de compartimentare și va fi anexă la contract.

- Existenta reţea de hidranţi la interior;

- Sistem exterior de supraveghere monitorizat video pe întreg perimetrul (inclusiv parcare) cu minim 4 camere.

- PREDAREA ÎN FOLOSINŢĂ A SPAŢIULUI ÎNCHIRIAT

Spaţiile vor fi puse la dispoziţia autorităţii contractante de la data de 1 ianuarie 2017, cu toate dotările necesare utilizării, pe bază de proces verbal de predare - primire în care se va menţiona spaţiul cu dotările sale, starea tehnică şi gradul de utilizare a acestora.

Căile  de  evacuare  trebuie  să  respecte  cerinţele  normativelor   pentru  prevenirea  şi stingerea incendiilor şi /sau normativelor şi normelor antiseismice. Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a solicita compartimentări suplimentare şi mobilier  suplimentar în  situaţii speciale  şi temeinic justificate,  de comun  acord  cu  ofertantul declarat câştigător. Costurile aferente unor asemenea amenajări intră în sarcina chiriașului. Compartimentarea spațiului, dotarea tehnică, precum și predarea în folosință a acestuia se realizează de comun acord între Ministerul Fondurilor Europene – Direcția Regională Infrastructură Timișoara - și persoana împuternicită din partea ofertantului declarat câștigător, în maxim 30 de zile de la semnarea contractului, dar nu mai târziu de 01.01.2017.

- PLĂŢI

Demararea contractului de închiriere se va face cu respectarea dispoziţiilor legislaţiei în vigoare în domeniu, respectiv MFE  - Direcția Regională Infrastructură Timișoara având obligația de a verifica, înainte de încheierea contractului, respectarea dispoziţiilor referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intră sub incidenţa legislaţiei privind finanţele publice. MFE -  Direcția Regională Infrastructură Timișoara precizează că va încheia contractul numai în măsura în care fondurile necesare achiziţiei vor fi asigurate. În cazul în care, indiferent de motive, fondurile aferente contractului de închiriere nu vor fi alocate, MFE îsi rezervă dreptul de a amâna semnarea contractului de închiriere.

Ofertantul este obligat să menţină valabilă şi nemodificată oferta depusă până la momentul semnării contractului de închiriere.

Plata chiriei  se va face lunar de către locatar către locator numai de la momentul predării in folosința efectiva a spațiului, în baza procesului verbal de predare primire.

Locatorul va emite factura de chirie pentru luna în curs în primele 5 zile lucrătoare ale lunii următoare, in lei, la cursul de schimb oficial al euro afișat de BNR in ultima zi lucrătoare a lunii pentru care se face facturarea.

Factura  emisă  de locator va fi plătită de locatar prin ordin de plată în contul  locatorului deschis la Trezorerie conform legislației în vigoare Ia data plății (respectiv, maxim 30 de zile calendaristice de Ia data înregistrării facturii).

În perioada de implementare a contractului se acceptă actualizarea prețului contractului doar în sensul micșorării acestuia, prețul neputând fi majorat  sau indexat.

Preţul ofertei va fi exprimat sub forma tarifului chiriei lunare pe metru pătrat, exprimat în euro, fără TVA, tarif ce va îngloba:

- Costurile  legate de închirierea efectivă a spaţiului de birouri (care reprezintă toate costurile cu  amenajarea şi compartimentarea spaţiului, cu dotarea tehnică necesară precum şi cu întreţinerea  în  stare de funcţionare a spaţiului astfel dotat).

- Costurile lunare legate de întreţinerea  clădirii şi a sistemelor tehnice din clădire constând  în:

- prestarea serviciilor de întreținere lunară a căilor de acces în clădire, a sistemelor  de încălzire, sanitare şi electrice, a sistemelor de control acces de avertizare la incendiu şi la sistemul antiefracţie, dezinsecţie şi deratizare, deszăpezire rampe acces garaj, a trotuarului din faţa instituţiei, a curţii interioare şi a aleii de acces în sediul instituţiei, deszăpezire terase/balcoane şi acoperiş imobil, reparatii lifturi;

- ALTELE

Toate  costurile  serviciilor  menţionate  mai sus  vor fi suportate de proprietar  prin  costul chiriei totale  lunare ofertate,  cu excepţia  costurilor  lunare  privind  serviciile  de  utilităţi:

- apă, energie electrică, încălzire (dacă  este  un sistem  pe  gaze  naturale), telefonie, salubritate costuri care  se  vor  achita  de  către  Autoritatea  Contractantă  separat,  lunar,  în  funcţie  de consumuri.

- CONDIŢII SPECIALE

- Imobilul trebuie deținut in mod legal. În cazul in care ofertantul nu este proprietarul spațiului oferit spre închiriere, acesta va prezenta actul în baza căruia deţine dreptul de folosinţă și de dispoziție din care să rezulte şi dreptul de subînchiriere.

- Imobilul și terenul aferent nu trebuie să facă obiectul vreunei acțiuni în justiție.

- Imobilul  care  face  obiectul  contractului  de închiriere  nu  poate  fi înstrăinat   de  către ofertantul câştigător pe   perioada   derulării   contractului  de   închiriere  decât   cu   notificarea prealabila, într-un termen de cel puţin 60 de zile a Autorităţii contractante. Viitorul  proprietar  al  imobilului  înstrăinat   are  obligaţia  de  a  accepta  şi  de  a  executa contractul   de  închiriere  valabil   încheiat,   în condiţiile   normelor   procedurale  interne   pentru atribuirea  contractului de închiriere.

- În  situația  in  care  asupra  imobilului  ofertat este intabulat un drept de ipotecă către o institutie financiar-bancară,  ofertantul va prezenta în cadrul ofertei sale un angajament  din partea acesteia cu privire Ia acceptul închirierii imobilului în favoarea Autorității contractante.

- De asemenea, ofertantul se angajează că va notifica autoritatea contractantă cu cel puțin 90 zile înainte de orice modificare ce ar putea perturba folosința imobilului în condiții optime.